Załącznik 1

TABELA A. Minimalne wymagania techniczne.

| nr | Nazwa kryterium | Wymagane kryterium | Czy kryterium jest spełnione? | Dodatkowe uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Waga | < 2 kg z akumulatorem | tak / nie |  |
| 2 | Źródło | - lampa rentgenowska - moc do 4 W - napięcie do 40 kV | tak / nie |  |
| 3 | Typ anody | (Rh) rod | tak / nie |  |
| 5 | Typ detektora | Silicon Drift Detector (SDD) | tak / nie |  |
| 6 | Zasilanie | Minimum 2 wymienne baterie | tak / nie |  |
| 7 | Funkcja ciągłej pracy | Możliwość wymiany akumulatorów bez konieczności wyłączania urządzenia i bez utraty danych pomiarowych | tak / nie |  |
| 8 | Wbudowany wyświetlacz | Dotykowy | tak / nie |  |
| 9 | Mocowanie wyświetlacza | Bez możliwości zmiany położenia ekranu dotykowego (nieuchylny) | tak / nie |  |
| 10 | Środowisko pracy | Temperatura: min. -10 °C do maks. 50 °C Wilgotność: 10% do 90% | tak / nie |  |
| 11 | Korekcja na warunki otoczenia | Wbudowany barometr do automatycznej korekcji pomiarów w zależności od ciśnienia | tak / nie |  |
| 12 | Wbudowany GPS | Wbudowany GPS | tak / nie |  |
| 13 | Wbudowana pamięć wewnętrzna | min. 4GB | tak / nie |  |
| 14 | Dodatkowa pamięć | Pamięć wymienna np. typu microSD | tak / nie |  |
| 15 | Kamera do pozycjonowania urządzenia | Wbudowana kamera do pozycjonowania urządzenia | tak / nie |  |
| 16 | Akcesoria w zestawie | - Walizka transportowa - Stacja dokująca z możliwością ładowania - Płyta z oprogramowaniem do zbierania i obróbki danych na komputer w języku polskim | tak / nie |  |
| 17 | Zakres wykrywanych pierwiastków w programie do próbek geologicznych | Zakres wykrywanych pierwiastków w programie do próbek geologicznych: Mg, Mg, Al, Si, K, Ca, S, P, Cl, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, W, Zn, Hg, As, Pb, Bi, Se, Th, U, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb | tak / nie |  |
| 18 | Gwarancja | Minimum 12 miesięcy | tak / nie |  |

Uwagi:

- W kolumnie  „Czy kryterium jest spełnione?” uzupełniamy poprzez skreślenie nieprawidłowej odpowiedzi np.  TAK  /  NIE

- W kolumnie „Dodatkowe uwagi” jest zalecane, ale nie obowiązkowe, podanie szczegółowych informacji np. spełnienia kryterium np. dla kryterium nr. 1. Waga, można wprowadzić wagę urządzenia wraz akumulatorem, np. 1,90 kg

TABELA. B.

| nr | Nazwa premiowanego kryterium | Opis premiowanego kryterium (punkty premiowe) | Czy kryterium jest spełnione? | Dodatkowe uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP - stopień ochrony zapewnianej przez obudowę urządzenia elektrycznego | IP54 - oznaczenie zgodnie z PN-EN 60529 (5 pkt) | ☐ |  |
|  |  | IP65 - oznaczenie zgodnie z PN-EN 60529 (15 pkt) | ☐ |  |
| 2 | Ilość portów USB | 2 lub więcej portów USB (5 pkt) | ☐ |  |
| 3 | Ochrona detektora | Automatyczna mechaniczna przysłona (10 pkt) | ☐ |  |
| 4 | Dodatkowa gwarancja | Dodatkowe 12 miesięcy (5 pkt) | ☐ |  |
|  |  | Dodatkowe 24 miesiące (10 pkt) | ☐ |  |

Uwagi:

- W kolumnie  „Czy kryterium jest spełnione?”, gdy kryterium jest spełnione uzupełniamy poprzez wstawienie krzyżyka w kratkę np. ☒

- W kolumnie „Dodatkowe uwagi” można wpisać dodatkowe uwagi co do danego kryterium.

TABELA C

| Proponowana cena w PLN | netto: |  | brutto: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Słownie netto |  |
| Słownie brutto |  |

| …………………………………………………………… (Miejscowość, data) | ……………………………………………………………………………………………………………… (podpis osoby upoważnionej do składania oferty oraz pieczęć Oferenta) |
| --- | --- |